ООО «Коммунальная компания «Наш дом»

ОТЧЁТ ЗА НОЯБРЬ-ДЕКАБРЬ  2013 ГОДА

Никитинская, дом 30

Количество потребленной воды (жилой фонд + офис), (куб. м):

ноябрь – 3 405                               декабрь- 2 786

Количество потребленного тепла на отопление и нагрев воды (Гкал):

ноябрь -  381,2                                декабрь- 487,9

Количество потребленной электроэнергии в местах общего пользования, (Квт):

ноябрь – 1 7216                               декабрь -13 321

За ноябрь-декабрь 2013 года выполнены следующие работы

- Ремонт  и техническое обслуживание общедомового имущества:

- замена отрезка трубы в тепловом узле секции №19 (диаметр 80 мм, длина 200 мм);

-  замена отрезка трубы выпуска водоотведения  в секции №18 (длиной 2 метра);

-  неоднократный  спуск воздуха в системе отопления;

- замена заглушки на трубе водоотведения  секции №20 (диаметр 110 мм);

-  прочистка выпуска канализации секции №19 до  колодца;

- неоднократная  прочистка  стояка канализации секции №19 и откачка воды;

-   монтаж теплоизоляции в тепловом узле секции №18;

-   монтаж второго ввода системы холодного водоснабжения;

-   ремонт 1-ого этажа секции №20;

-   монтаж вставки на стояке  водоотведения  в подвале секции №20;

-   сварочные работы в тепловом узле на трубопроводе контура подпитки системы отопления;

-  установка входной двери ПВХ в секции №20;

-  ремонт кровли балконов на 15 этаже;

-  изготовление решеток  для подвальных помещений;

-  неоднократный вынос строительного мусора из секций № 18 и 19;

- переключение магистрали холодного водоснабжения с улицы Красноармейской на Никитинскую;

-  изготовление и монтаж экранов на тумбы освещения;

-  укладка плитки на лестничной площадке 4 этажа, секция №20а;

-  ремонт этажей в секции №20 (укладка плит, окраска стен);

-  установка  двери ПВХ во 2-ой секции – выход во внутренний двор);

-  ремонт двери в секции №20 (2 этаж);

-  установка пружины на трех дверях в подъездах;

- изготовление и заливка  зимней горки для детей.

-   осмотр светильников с заменой сгоревших ламп.

2. Ремонт общедомового имущества  и имущества собственников    по 34 заявкам в ноябре и 35 заявкам в декабре.

3. Снятие с приборов учета показаний расходов воды,  электроэнергии, составление  отчетов и предоставление их в энергоснабжающие организации.

4. Юридическая деятельность ООО  Коммунальная компания «Наш дом»:

один иск  к физическому лицу - собственнику жилого  помещения по взысканию задолженности  на стадии рассмотрения в суде.

Просьба к собственникам,  имеющим задолжность  по коммунальным платежам:в кратчайшие сроки погасите  долги.

Директор                                  Трошина С.И.